## Slide 1: Впровадження проектів ВДЕ

## Slide 2
Класифікація основних відновлювальних джерел енергії
Геліоенергетика
Геліоенергетика. Сонячні колектори
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи
Фотоелектричні системи. Освітлення
Геліоенергетика, пасивні системи
Тепловий насос
Біогаз
Малі ГЕС

## Slide 3: Класифікація основних відновлювальних джерел енергії

## Slide 4: Класифікація основних відновлювальних джерел енергії

## Slide 5: Класифікація основних відновлювальних джерел енергії

## Slide 6: Геліоенергетика
Розсіяне
Дифузне
Відбите
Пряме

## Slide 7
Сонячне випромінювання – потужність сонячного випромінювання на одиницю площі поверхні.
1000 кВт – це потужність, з якою світить сонце на 1 м² за один рік
Річна сума глобального випромінювання на горизонтальній поверхні, кВт-год/м² року
Джерело: http://re.jrc.ec.europa.eu/
Геліоенергетика

## Slide 8: Геліоенергетика
Chart: Qсон.
Qsł | 15367.3055 | 16605.3019 | 28020.2822 | 35435.8308 | 49245.7551 | 46562.9683 | 47864.0961 | 42469.0658 | 31246.5348 | 19922.4718 | 10926.6959 | 10655.1229
Місячні надходження енергії
β
α
αs
γs

## Slide 9: Геліоенергетика. Сонячні колектори
Сонячні теплові колектори - пристрої, в яких відбувається перетворення світла в тепло за допомогою спеціальних елементів – поглиначів випромінювання.
сонячні пласкі колектори
вакуумні трубчасті колектори
Термосифонні геліосистеми

## Slide 10: Геліоенергетика. Сонячні колектори
Каркас
Герметизація
Покриття (скло)
Термоізоляція
Aбсорбер
Вхід/вихід рідини
1
2
3
1
4
5
6
Прозора скляна трубка (під вакуумом)
Вхід/вихід теплоносія
Абсорбер
Теплообмінник/конденсатор
1
2
3
3
4
сонячні пласкі колектори
вакуумні трубчасті колектори

## Slide 11: Геліоенергетика. Сонячні колектори
Heat Pipe
Характеристика різних видів конструкції сонячних колекторів
Плаский колектор
Вакуумний колектор
Колектор-концентратор
Гаряча вода і підігрів
Підігрів басейнів
Технологічне тепло
Ефективність (ККД)
Різниця темп. оточення і колектора [K]

## Slide 12: Геліоенергетика. Сонячні колектори

## Slide 13: Геліоенергетика. Сонячні колектори

## Slide 14: Геліоенергетика. Сонячні колектори

## Slide 15: Геліоенергетика. Сонячні колектори
Вартість обладнання на 200 літрів на добу
Термосифонні – 650 у.е.
Вакуумні – 2500 у.е.
Плоскі – 2350 у.е.

## Slide 16: Геліоенергетика. Сонячні колектори
Додатково:
Змішувальний клапан
Насос
Утеплення труб
Рециркуляція ГВП
Система збросу теплоносія

## Slide 17: Геліоенергетика. Сонячні колектори
вироблено | 5 000 | кВтгод
тариф | 2 | грн/кВтгод
щорічна економія | 10 000 | грн
вартість | 62 500 | грн
срок окупності | 6,25 | років

## Slide 18: 2008 рік, Пілотний проект: ДС №71, м. Херсон

## Slide 19: 2008 рік, Пілотний проект: ДС №71, м. Херсон

## Slide 20: 2008 рік, Пілотний проект: ДС №71, м. Херсон

## Slide 21: Результати впровадження геліосистем
Використання екологічного фонду на установку сонячних колекторів
У м.Херсоні близько в 25 садках використовуються геліосистеми
ДЮСШ №6 - для підігріву води в басейні і нагрівання води в душових

## Slide 22: Херсон, ДЮСШ №6

## Slide 23: Херсон, ДЮСШ №6
 | Выработка энергии системой, кВт/ день |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
39,34 | 66,73 | 97,83 | 137,74 | 174,99 | 168,93 | 184,85 | 167,13 | 127,05 | 80,52 | 41,15 | 29,57
Выработка энергии системой, кВт/ мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1219 | 1869 | 3033 | 4132 | 5425 | 5068 | 5730 | 5181 | 3811 | 2496 | 1235 | 917
Покрытие гелиосистемой нужд на ГВС в месяц, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
23 | 38 | 56 | 79 | 100 | 97 | 106 | 96 | 73 | 46 | 24 | 17

## Slide 24: Впровадження енергозберігаючих технологій в дитячих садочках міста Гола Пристань

## Slide 25: Впровадження енергозберігаючих технологій в дитячих садочках міста Гола Пристань

## Slide 26: Впровадження енергозберігаючих технологій в дитячих садочках міста Гола Пристань

## Slide 27: Експрес аналіз
Орієнтація колекторів на південь
Кут встановлення рівний широті місцевості
Виробництва теплової енергії 450-650 кВт·год /м²
При роботі на нагрів води на 1 м² площі колектора потрібно об’єм накопичувальної ємності (бойлера) 50л
При роботі на нагрів басейну площа колекторів ~0,6 площі дзеркала басейна

## Slide 28: Геліоенергетика. Фотоелектричні системи
Фотоелектрична енергія – пряме перетворення світла в електричну
струм
n-тип
p-тип
з’єднання
-
-
+
+
фотони
Електронний потік
Дірковий потік

## Slide 29: Геліоенергетика. Фотоелектричні системи
Мережеві системи
Автономні системи
Акумулятор
Інвертор
ФЕ
ФЕ
Навантаження ЗС
Мережа
Notes: Фотоелектричні (ФЕ) системи можна згрупувати в автономні й мережеві.
Їх застосування варіюється від невеликих систем, що використовують для електрифікації сільських районів (кілька кВт) до великих масштабів.
Цей модуль зосереджений на мережевих системах, які з часом можуть бути інтегровані в багатоквартирні житлові будинки.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

## Slide 30: Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 31: Геліоенергетика. Фотоелектричні системи
1 кВт ≈1 000 $

## Slide 32: Експрес аналіз
Орієнтація фотопанелей на південь
Кут встановлення рівний широті місцевості
Для 1 кВт встановленої потужності потрібно 6-6,5 м²площі
Будівництво потужних СЕС: 1МВт = 2га
Виробництво електричної енергії в рік: 150-200кВт·год/м² або 1000-1300 кВт·год /1кВт встановленої потужності
Інвестиції: 1000 євро /кВт

## Slide 33
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 34
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 35
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 36
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 37
ФІНАНСОВИЙ РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ / РІЧНОГО ПРИБУТКУ
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 38
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 39: Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 40
Яка вартість 1 кВт-год від сонячних панелей?
якщо
1 кВт потужності коштує 30 000 грн.
річне виробництво 1000 кВт-год/рік, а термін служби 20 років.
(в даному прикладі не враховане поступове зменшення виробництво панеллю, та не враховані експлуатаційні витирати)
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 41
За 20 років панелі вироблять:
20 років * 1000 кВтгод/рік = 20 000 кВтгод
Витрати на виробництво 20 000 кВтгод енергії становили 30 000 грн
Таким чином
1 кВтгод = 30 000 грн / 20 000 кВтгод = 1,5 грн
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 42
де Су – питомі затрати на закупівлю генеруючої установки (фотоелектричних модулей або вітряка);
Te/у– термін експлуатації установки (фотоелектричних модулей або вітряка);
Te/д.о.– термін експлуатації допоміжного обладнання (інвенторів, акумуляторних батарей, та інше);
bд.о. – питомі затрати на закупівлю допоміжного обладнання у долях від вартості основного;
bобсл. – питомі річні експлуатаційні затрати, від вартості основних фондів;
W – кількість виробленої електричної енергії питомою одиницею встановленої потужності установки за усереднений рік;
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 43
де Су – питомі затрати на закупівлю генеруючої установки (фотоелектричних модулей або вітряка); | 30 000
Te/у– термін експлуатації установки (фотоелектричних модулей або вітряка); | 20
Te/д.о.– термін експлуатації допоміжного обладнання (інвенторів, акумуляторних батарей, та інше); | 10
bд.о. – питомі затрати на закупівлю допоміжного обладнання у долях від вартості основного; | 0,1
bобсл. – питомі річні експлуатаційні затрати, від вартості основних фондів; | 0,1
W – кількість виробленої електричної енергії питомою одиницею встановленої потужності установки за усереднений рік; | 1000
С = | 1,98
Геліоенергетика. Фотоелектричні системи

## Slide 44: Фотоелектричні системи. Освітлення

## Slide 45: Фотоелектричні системи. Освітлення

## Slide 46: Фотоелектричні системи. Освітлення
10 світільників
Потужність 30 вт
Витрати 200 000 грн
Економія на прокладанні мережі

## Slide 47: Геліоенергетика, пасивні системи
Освітлення приміщень денним світом

## Slide 48: Геліоенергетика, пасивні системи

## Slide 49: Тепловий насос
Зовнішнє повітря
Тепловий насос
Ґрунтовий горизонтальний теплообмінник
Приточно-витяжна колона
Середнє значення коефіцієнта перетворення теплоти (СОР) теплового насоса:
COP = 5,5 для ґрунтових вод,
COP = 4,4 для ґрунту,
COP = 3,2 для повітря.
Повітря-вода: 300-500 євро / кВт встановленої потужності
Грунт-вода: 800-1200 євро / кВт встановленої потужності

## Slide 50: Тепловий насос

## Slide 51: Встановлення теплового насосу для опалення дитячого садка с. Олександрівка Білозерського району
Загальний бюджет проекту Total project budget | 237,358.00 ₴
Грант – Міністерство закордонних справ Королівства Норвегія Granted funds – Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 170,000.00 ₴
Співфінансування – обласний бюджет Co-financing – regional budget | 67,358.00 ₴
Термін реалізації Duration of the project | 2013 – 2014
Споживання теплової енергії для опалення та гарячого водопостачання скоротилось на 36%. Викиди СО2-еквівалентів зменшились на 11,38 т/рік.

## Slide 52: Встановлення теплового насосу для опалення дитячого садка с. Олександрівка Білозерського району
В рамках проекту:
було встановлено тепловий насос типу повітря-вода потужністю 38 кВт.
Тепловий насос покриває потребу в опаленні та гарячому водопостачанні у розмірі 70%, а для пікових навантажень використовується газовий котел.

## Slide 53: Встановлення теплового насосу для опалення дитячого садка с. Олександрівка Білозерського району

## Slide 54: Встановлення теплового насосу для опалення дитячого садка с. Олександрівка Білозерського району

## Slide 55: Встановлення теплового насосу для опалення дитячого садка с. Олександрівка Білозерського району

## Slide 56: Вознесенськ, тепловий насос
№ | Мероприятие | Инвестиции в Грн. (без НДС) | Инвестиции в Евро (без НДС)
1-1 | Утепление стен (Стены 1408 м²; Цоколь 63 м²) | 1 959 936 | 67 584
1-2 | Утепление перекрытия кровли (Кровля 900 м²) | 302 760 | 10 440
1-3 | Замена кровельного покрытия | 974 400 | 33 600
1-4 | Замена окон и дверей (Общая площадь 42,5 м²) | 101 500 | 3 500
1-5 | Утепление перекрытия подвала (Площадь 160 м²) | 185 600 | 6 400
1-6 | Модернизация системы отопления вкл. установку Индивидуального теплового пункта | 1 924 150 | 66 350
1-7 | Модернизация системы вентиляции | 834 765 | 28 785
1-8 | Установка теплового насоса для ГВС | 287 100 | 9 900
1-9 | Модернизация системы освещения | 31 755 | 1 095
1-10 | Модернизация внутренних электросетей и лифта | 556 860 | 19 202
1-11 | Оптимизация потребления холодной воды вкл. канализацию | 110 780 | 3 820
1-12 | Внедрение энергоменеджмента и энергомониторинга | 53 360 | 1 840
1-13 | Установка теплового насоса для отопления (на выбор) | 707 165 | 24 385
ИТОГО: |  | 8 030 131 | 276 901

## Slide 57: Вознесенськ, тепловий насос

## Slide 58: Вітроенергетика

## Slide 59: Вітроенергетика
Залежність продуктивності ВЕС від швидкості вітру

## Slide 60: Вітроенергетика
Аналог ККД –КВЕВ (Коефіцієнт використання Енергії Вітру)
На сьогодні КВЕВ складає 35-40%
Теоретичні дослідження визначили максимальний КВЕВ 0,593 (59,3%)

## Slide 61: Вітроенергетика
Для кожної станції встановлюється своя щогла для вимірювань (залишаться усього життя вітроелектростанції - мінімум 20 років).
Продумана логістика
Високі вимоги до фундаменту: армована основа вимагає 600 куб. м бетону і 100 тон арматури.

## Slide 62: Біогаз. Полігони ТПВ
Полігони ТПВ мають бути оснащені системою вилучення та знешкодження біогазу (Правила експлуатації полігонів ТПВ, ДБНВ.2.4-2-2005).
Основні характеристики полігонів для оцінки їх паливного потенціалу: час з моменту відкриття, надходження ТПВ в рік, компонентний склад.
Ефект впровадження: виробіток корисної енергії, зменшення викидів парникових газів, нормальне функціонування полігону

## Slide 63: Біогаз. Полігони ТПВ

## Slide 64: Біогаз
Біогазова електростанція в Івано-Франківській області, 1 МВт

## Slide 65: Біогаз
1 м3 біогазу містить еквівалент 6 кВт*год теплової енергії. Проте при перетворенні біогазу в когенераційних модулях отримується близько 2 кВт*год електричної енергії, решта перетворюється у теплову енергію.
2 500 € за 1 кВт (проста біогазова станція сільськогосподарського типу)
19 000 € за 1 кВт (станція із переробки муніципальних відходів)

## Slide 66: Малі ГЕС
Корсунь-Шевченківська – 1600 кВт
Явірська – 450 кВт

## Slide 67: Малі ГЕС
мікроГЕС 10 кВт
мікроГЕС 2 кВт

## Slide 68: Біомаса

## Slide 70: Висновки

## Slide 71: Висновки
UA MAP - інформаційний веб-ресурс, що акумулює інформацію про проекти відновлюваної енергетики та енергоефективності і забезпечує комунікацію між ініціаторами таких проектів та інвесторами з метою сприяння залученню інвестицій у зазначені сфери.
https://uamap.org.ua/

## Slide 72
+ 380 66 790 2320
andriibarulin@gmail.com
Барулін Андрій
Дякую за увагу!